## Slide 1
組名
仰望星空
報告人
國立中正大學 通訊工程研究所 - 林子華、 楊博禕
指導教授
國立中正大學 通訊工程研究所 - 李皇辰 教授
國立中正大學 運動競技學系暨運動與休閒教育碩士班 - 王順正 教授
跑步訓練監控平台
2022 Synopsys ARC 盃 AIoT 設計應用競賽 提案作品

## Slide 2: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 3: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 4: 作品概述
隨著社會經濟的發展，人們不只追求物質上的滿足，也開始追逐心靈上的富足與完美的體態，越來越多人慢慢養成了運動的習慣。其中，慢跑是一項風行全球的運動，不需要花大錢買裝備，又同時有諸多好處：健康、抒發壓力、成就感等。
然而，不當的步態(gait)卻會導致跑步的穩定度下降，甚至是因為運動傷害而停止這項運動。此外，跑步的特質，例如腳著地與騰空時間等，都是會顯著影響到跑步效率。我們需要一位教練來觀察跑者的步態，適時糾正其姿勢與跑步的策略。

## Slide 5: 作品概述
或許不是每個人都有能力花錢請教練幫忙矯正跑步的姿勢，於是我們提出一個替代方案：
分析步態時空參數，再請教練依據這些資料給出建議
本研究提出一個基於運動監控的開發平台，主要應用於跑步訓練。本平台包含穿戴式的裝置，用於偵測跑步運動狀態與收集運動資料，還有與AI分析運算平台。 希望透過開發本平台，可以讓跑步運動可以科學化的被監控分析，就好像隨時有一個教練在旁邊幫助，提升跑步運動的效率。

## Slide 6: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 7: 難點與創新
傳統的運動監測設備，有些必須於實驗室等控制環境，使用攝影機、感測器等來監控跑步狀態；這種做法無法直接運用於戶外的跑步運動上。市面上有些公司在開發類似的穿戴式感測器來偵測跑步的步伐頻率，但是無法進行近細緻的分析，也只能用off-line的方式分析資料。
本研究將開發自製的運動穿戴式裝置，預計是安裝於鞋子、腰帶，甚至是耳機等位置，收集跑步之動態資訊，來on-line取得三種步態時空參數(spatial-temporal gait parameters)，包含(1)步頻、(2)騰空時間、(3)著地時間。這三項參數，將可以有效地評估跑步之品質與效益。

## Slide 8: 難點與創新
但是，如何於實驗室外準確地量測到步頻、騰空時間與著地時間，是一個非常困難的研究議題。
因為基於每位跑者的跑步習慣略有不同，每個人的體格(男女、老少，高矮胖瘦，是否有接受過專業跑步訓練等)都會影響跑步時的特性。
觀察下圖，並不是所有的標註點都落在局部最大值或最小值，很難透過統計方法找出著地和離地時間點，因此我們導入深度學習技術。
我們會用ARC EM9D開發板來開發AI分析運算平台之即時AI演算法，來計算運動的參數，把資訊回傳給遠端的教練，來幫助跑者了解自身跑步習慣的缺點。
三位跑者的加速度資料
紅線: 著地時間點
綠線: 離地時間點

## Slide 9: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 10: 設計與實現-流程
硬體：參賽方提供的ARC EM9D AIoT DK + 實驗室自製的nRF52840。
流程：
運動過程收集跑者的加速度資料
使用機器學習模型用於預測觸地時間 & 計算相關步態參數
回報給教練做後續的分析
實驗室自製的nRF52840
上面有MPU9250

## Slide 11: 設計與實現-硬體架構
UART
nRF52840
MPU9250
收集資料
(穿戴在跑者的頭部)
EM9D AIoT DK
TFLite運算
PC
進一步分析跑者的步態
GPIO6
UART
Arduino Socket
Notes: 本系統架構一共分為三個部分，第一部分為運動員配戴之裝置，稱作Tag，第二部分為收發資料的中控裝置，稱作Central，第三部分為資料分析，也就是Server端
Tag：主要安裝在運動員身上，負責記錄該人員運動時產生的加速度計資料與時間資料，Tag安裝在頭部、腰部與腳踝進行測試。
Central：主要用來發送開始訊號，與接收Tag端收集完成的資料，教練團可以決定何時要開始收集資料，以本研究來說，為了獲得正確的跑步時空參數，需要運動員在跑步機上穩定跑一段時間後才會開始紀錄資料，此時教練會按下Central上的按鈕傳送一個開始訊號給Tag，待資料收集完成後，Central可以發出請求訊號讓Tag透過無線傳輸將資料傳回Central，最後將從Tag接收到的資料透過UART回傳至Server。
Server：主要負責分析資料，由於每個人的身體組成與跑步技術不同，想要取得某些特定的參數並無法透過單純的統計方法或是訂定閾值進行判斷，因此我們想要試著將收集到的加速度計資料用電腦進行深度學習的訓練，之後可以使用深度學習模型進行對這些參數自動做計算。

## Slide 12: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 13: 作品進度 - 流程
流程如下，縱軸為時間
nRF52840
EM9D DK
從MPU9250讀加速度值，
印在UART介面上
傳輸完畢
發送logic Low給GPIO6
開始從UART介面上收資料
GPIO6變成Low ，
開始解析字串 &
TFLite inference
Data
Transmission
綁在跑者頭部
time

## Slide 14: 作品進度 - 穿戴
nRF52840負責資料收集。
EM9D DK僅用於AI運算Server。
UART (Rx Tx)
UART (Rx Tx)
GPIO6
EM9D DK & nRF52840的線路接法
nRF52840 穿戴於頭部

## Slide 15: 作品進度 - 傳輸介面選擇
雖然EM9D AIoT DK上有加速度計，但是體積過大，不易配戴在跑者身上。
於是我們採用實驗室自製的nRF52840 + MPU9250來收取資料，以UART介面傳輸回EM9D AIoT DK。
***原本要使用BLE來傳輸資料，因為EM9D對於BLE支持有限，所以只好先以UART來傳送資料。***
右圖為EM9D AIoT DK端，收到nRF52840的資料再印到PuTTY上的結果。
四個column分別代表：index、x軸加速度、 y軸加速度、z軸加速度。
Idx x軸 y軸 z軸
nRF52840 + MPU9250
綁在人身上
EM9D AIoT DK
進行AI運算
UART

## Slide 16: 作品進度 – 資料收集
我們蒐集了27人的加速度資料
等待15秒的熱身完畢之後才開始正式收集
持續30秒
Sample rate: 500 Hz
三軸加速度資料
(x軸為時間 y軸為scale後的加速度)

## Slide 17: 作品進度 – 資料傳輸
原先是以字串傳輸，發現占用過多的RAM
  格式Idx x y z
  156 0.02 -0.99 0.01  總共占用16Byte(不含空白)
  除了float精準度只能到小數點2位之外，負號還會額外占用一個Byte
  實際上佔用更多
後來我們把每一個Byte印在UART上，再由EM9D DK去重組
  最後的傳輸格式如下
  每一筆資料都是8Byte
  占用的RAM比原先少了一倍以上
Idx LSB
Idx MSB
X-axis LSB
X-axis MSB
Y-axis LSB
Y-axis MSB
Z-axis LSB
Z-axis MSB
2 Byte
2 Byte
2 Byte
2 Byte

## Slide 18: 作品進度 - 現象
不同人跑步的特徵(紅線表示觸地時間點，綠線表示離地時間點)，橫軸表示時間，縱軸表示垂直方向之加速度值
量測到三軸加速度的資料之後，
我們使用Kwon3D運動分析軟體，慢速攝影拍攝可以得到觸地和離地的時間點
觀察右圖，我們很難用邏輯去判斷觸地和離地的時間點，因為它們並不是剛好落在局部最大值或最小值。
因此我們採用機器學習的觀念，來幫我們解決這個問題。
Kwon3D分析軟體

## Slide 19: 作品進度 - Keras模型
首先，我們模型的輸入有3維，共20個瞬間：
  分別是x、y、z三軸加速度 &
我們選擇了一個簡單的DNN模型，因為LSTM模型中有一些運算函式還TFLite還不支援。
  簡單的模型方便TFLite conversion
輸出則是兩類
  Class0：離地
  Class1：觸地
***白話的說：以20個瞬間預測下一個瞬間是觸地還是離地***
Keras DNN模型 summary

## Slide 20: 作品進度 - 轉換成TFLite format
在inference(終端運算)之前，我們需要將Keras model轉換成TFLite format。
  對weight做quantization
  節省記憶體空間 & Flash空間
  也提高了運算的速度
  精度略為下降
.tflite file同時包含了weight和model architecture
TFLite 轉換流程
model.h中的weight

## Slide 21: 作品進度 - Inference
我們可以比較TFLite模型和Keras模型的運算結果。
  下圖為10筆資料最後一層的輸出(class 0 or class 1的confidence)
  因為TFLite模型經過quantization，所以精度會下降一些
  但是該判斷為class 0或者class 1，兩者一致
TFLite model:
10筆資料predict
Keras model:
10筆資料predict

## Slide 22: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 23: 功能展示
DNN模型預測結果(1=著地 0=離地)
  理想：一個完美的方波
  現實：有鋸齒的方波
預測結果 & 三軸加速度
模型預測的結果

## Slide 24: 功能展示
修正預測的結果
得到修正後的預測結果
算出著地指數
設threshold y=0.5，
>0.5變成1，
<0.5變成0
找一個sine波擬合
原始預測結果

## Slide 25: 測試結果
作品實體照
展示影片
  https://www.youtube.com/watch?v=tPOsxX0Oops
髮箍 & 實驗室自製的nRF52840

## Slide 26: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度
測試結果
總結展望

## Slide 27: 總結展望
本作品旨在提供一套完整的跑步監測系統，幫助教練分析跑者的步態
未來可以
  進一步算出跑步著地指數，與教練討論其應用
  嘗試移植不同的模型(LSTM、CNN 1D)
  增加模型的輸入：身高、體重等
  整合其他無線通訊技術達到Real Time monitoring