## Slide 1
組名
仰望星空
報告人
國立中正大學 通訊工程研究所 - 林子華、 楊博禕
指導教授
國立中正大學 通訊工程研究所 - 李皇辰 教授
國立中正大學 運動競技學系暨運動與休閒教育碩士班 - 王順正 教授
跑步訓練監控平台
2022 Synopsys ARC 盃 AIoT 設計應用競賽 提案作品

## Slide 2: Agenda
作品原理及創新點
軟硬體結構介紹
功能展示
總結展望

## Slide 3: Agenda
作品原理及創新點
軟硬體結構介紹
功能展示
總結展望

## Slide 4: 作品原理及創新點
  硬體: nRF52840與ARC AIoT EM9D DK
  從MPU9250收集三軸加速度資料
  在終端inference AI model
  科學化的分析跑步著地指數(Duty Factor)
  低成本的運動監控平台
  輕巧、可移植性高
  跑步著地指數可用於分析跑者的運動效率
跑步著地指數 = contact time / gait cycle
原理
原理
原理
創新點

## Slide 5: 實際使用
髮箍 &
nRF52840 + MPU9250
(右圖)
跑者實際使用情況
(左圖)

## Slide 6: Agenda
作品原理及創新點
軟硬體結構介紹
功能展示
總結展望

## Slide 7
nRF52840 + MPU9250收集資料
跑者端
硬體架構
觀察pc分析的跑步著地指數
教練端
ARC EM9D AIoT DK推論
Inference端
1
2

## Slide 8: 流程
1
Data
Transmission
從MPU9250讀加速度值，
印在UART介面上
開始從UART介面上收資料
2 秒後傳輸完畢
發送logic Low給GPIO6
GPIO6變成Low ，
開始解析字串 &
inference
TIME
nRF52840
ARC EM9D AIoT DK

## Slide 9: 流程
2
分析完加速度之後，
做normalize
然後丟到model
predict的結果送到UART介面上
修正預測的結果 &
顯示最後的duty factor
TIME
ARC EM9D AIoT DK
PC
Data
Transmission

## Slide 10: 硬體
  實驗室學長自製的開發板
  MCU為Nordic公司的nRF52840
  Arm Cortex M4架構
  1 MB Flash Memory
  256 KB RAM
  上面有一顆MPU9250三軸加速度計
  輕巧、方便配戴
nRF52840
PCB Layout (Eagle PCB)

## Slide 11: 軟體
ble_app_uart_radio-peripheral_ARC
  基於nRF52SDK修改
  從MPU9250讀取三軸加速度
  輸出到UART介面
  訓練一個keras模型
  然後轉換成.tflite格式，並且進行量化
  也提高了運算的速度
  精度略為下降
TFlite_inference.ipynb
Lab2_SPI_Arduino_SC16IS752_GPIO
  以此專案去修改，加入了分析UART buffer、
  TFLite inference功能和一些前處理的函式
  將預測結果輸出給pc
monitor_and_parse.py
  修正預測後的結果
  並且顯示最後的跑步著地指數
程式連結
TRAIN
TEST

## Slide 12: UART傳輸-加速度資料格式
  格式Idx x y z
  156 0.02 -0.99 0.01  總共占用16Byte(不含空白)
  除了float精準度只能到小數點2位之外，負號還會額外占用一個Byte
Index LSB
Index MSB
X-axis LSB
X-axis MSB
Y-axis LSB
Y-axis MSB
Z-axis LSB
Z-axis MSB
2 Byte
2 Byte
2 Byte
2 Byte
以字串傳輸
以Byte傳輸
  把每一個Byte印在UART上，再由ARC EM9D AIoT DK去重組
  每一筆資料都是8Byte
  占用的RAM比原先少了一倍以上
加速度資料傳輸格式

## Slide 13: 訓練資料收集
27位受試者在跑步機上跑步
人工標記影片，
紅框部分表示每幀圖片序號
  我們在跑步機上收集了27人的加速度資料
  20人運動專業，10人非運動專業，3人拍攝問題移除
  速率固定在12 km/hr，持續30秒
  等待15秒的熱身完畢之後才開始正式收集
  Sample Rate：500 Hz
  影格速率：240 fps
收集
標記
  將影片丟到Kwon3D運動分析軟體，該軟體能顯示每一幀圖片的序號
  開始記錄數據時，LED指示燈會亮起
  進行人工標記
人工標記的資料

## Slide 14: 模型 - 架構 & 輸入與輸出
輸入有3維(x、y、z三軸加速度 )，共20個瞬間
輸出則是兩類
  Class0：離地
  Class1：觸地
雖然在3000筆測試資料下有94%左右的正確率
但是只要正確率不是100%，就沒辦法完美地算出著地指數
後續修正的方法會在功能展示詳細說明
Keras DNN模型 summary
目標：以過去20個瞬間預測下一個瞬間是觸地還是離地
輸入 & 輸出
架構
我們選擇了一個簡單的DNN模型，
因為LSTM模型中有一些運算函式TFLite還不支援。
模型輸出與估算著地指數

## Slide 15: Agenda
作品原理及創新點
軟硬體結構介紹
功能展示
總結展望

## Slide 16: 功能展示
DNN模型預測結果(1=著地 0=離地)
  理想：一個完美的方波
  現實：有鋸齒的方波
預測結果 & 三軸加速度
模型預測的結果

## Slide 17: 功能展示
修正預測的結果
得到修正後的預測結果
算出著地指數
設threshold y=0.5，
>0.5變成1，
<0.5變成0
找一個sine波擬合
原始預測結果

## Slide 18: Agenda
作品原理及創新點
軟硬體結構介紹
功能展示
總結展望

## Slide 19: 總結展望
  與教練討論跑步著地指數後續應用
  嘗試移植不同的模型(CNN 1D、RNN)
  增加模型的輸入：身高、體重等
  整合其他無線通訊技術達到Real Time monitoring
總結
  本作品旨在提供一套完整的跑步監測系統，幫助教練分析跑者的步態
  跑步著地指數被研究於跑步經濟性
展望